ООО «С-Проект»

Внесение изменений в

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

Обуховского сельского поселения

Применительно к территории

поселка Октябрьский

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ

ПЛАНИРОВАНИИ

ТОМ 1

г. Екатеринбург

2019 г.

# Содержание

Содержание	2

Состав проектных материалов	3

Введение	4

1	Цели и задачи проекта	5

2	Планировочная структура и функциональное зонирование территории	6

2.1	Предложения по установлению границы п. Октябрьский	6

2.2	Функциональное зонирование	6

3	Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения	9

Технико-экономические показатели генерального плана*	11

# Состав проектных материалов

| № | Наименование документа |
| --- | --- |
| Положение о территориальном планировании |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории поселка Октябрьский. Положение о территориальном планировании. Том 1. |
|  | Графические материалы |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Карта планируемого размещения объектов местного значения. М 1:4 000 |
| 3 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Карта границ населенных пунктов. М 1:4 000 |
| 4 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Карта функциональных зон. М 1:4 000 |
| Обосновывающие материалы |
|  | Текстовые материалы |
| 1 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории поселка Октябрьский. Обосновывающие материалы. Том 2 |
|  | Графические материалы |
| 2 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. М 1:4 000. ДСП |
| 3 | Внесение изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Схема современного использования территории. Схема комплексной оценки. М 1:4 000 |

# Введение

Проект внесения изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. Октябрьский (далее – Проект) выполнен ООО «С-проект» в соответствии с муниципальным контрактом №10 от 09.12.2019 г., заключенным с Администрацией МО «Обуховское сельское поселение».

Работы осуществлялись в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, Постановления Правительства Свердловской от 30.03.2011 № 328-ПП "О разработке и утверждении документов территориального планирования и градостроительного зонирования муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, Нормативов градостроительного проектирования Свердловской области, Местных нормативов градостроительного проектирования Обуховского сельского поселения Камышловского муниципального района.

# Цели и задачи проекта

Основной целью проекта являлось:

- Приведение Генерального плана Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский. в соответствие с «Проектом планировки территории и межевания территории автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома №10-б по ул. Кабакова».

А также:

- . Приведение Генерального плана Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский,  к требованиям Приказа Министерства экономического развития РФ №10 от 09.01.2018;

- Приведение Генерального плана Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский, к требованиям Градостроительного кодекса РФ;

- Актуализация и приведение в соответствие функционального зонирования к фактическому землепользованию;

Генеральный план является основополагающим документом для разработки Правил землепользования и застройки, проектов планировки и застройки населенного пункта, осуществления перспективных и первоочередных программ развития инженерной инфраструктуры, сохранения, развития и охраны территорий природного комплекса, а также развития жилых, производственных, общественно-деловых и других территорий.

После утверждения Проекта, необходимо внести соответствующие изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования Обуховского сельского поселение, применительно к территории п. Октябрьский.

Проект выполнен с применением компьютерных геоинформационных технологий в программе MapInfo, содержит соответствующие картографические слои и семантические базы данных. Для разработки карт использовались материалы ранее выполненных топографических съемок.

Генерального план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский разработан на проектный период: 2019-20130 гг

# Планировочная структура и функциональное зонирование территории

## Предложения по установлению границы п. Октябрьский

Определение местоположения границ населенных пунктов осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации. Согласно ст.84 Земельного кодекса Российской Федерации, установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана, отображающего границы населенных пунктов.

Граница п. Октябрьский утверждена в составе Генерального плана Обуховского сельского поселения и поставлена на государственный кадастровый учет. Перечень координат характерных точек приведен в Приложении №17 «Положения о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение»» (таблица 18.11)

Настоящим Проектом предлагается сохранение границы населенного пункта. В графическом граница населенных пункта п. Октябрьский отображена на карте: «Карте границ населенных пунктов». Площадь населенного пункта составляет 276,15 га.

## Функциональное зонирование

Учитывая современные требования к функциональному зонированию, а также в соответствии с приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 09.01.2018 г. № 10, в границах п. Октябрьский выделены следующие функциональные зоны:

- Жилые зоны.

Зона застройки индивидуальными жилыми домами, Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) предназначена для застройки индивидуальными жилыми домами в границах населенного пункта. В этой зоне допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, стоянок автомобильного транспорта, коммунальных, промышленных и складских объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и деятельность которых не оказывает вредного воздействия на окружающую среду.

- Общественно-деловые зоны – территории, застроенные или предназначенные для застройки преимущественно административными, финансовыми, деловыми, культурно-бытовыми, торговыми, медицинскими, учебными, спортивными, рекреационными и иными общественными зданиями и сооружениями. Многофункциональная общественно-деловая застройка предназначена для размещения объектов делового, общественного и коммерческого назначения, объектов торговли, общественного питания, коммунально-бытового назначения. Зона специализированной общественной застройки предназначена для размещения образовательных учреждений, научных организаций, объектов культуры и искусства, здравоохранения, социального назначения, физической культуры и массового спорта, культовых зданий и сооружений.

- Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур. Производственная зона предназначена для размещения промышленных предприятий, являющихся источниками выделения в окружающую среду загрязняющих веществ, шума, вибрации и других вредных физических факторов и требующих организации санитарно-защитных зон. Коммунально-складская зона предназначена для размещения производственно-складских объектов. Зона инженерной инфраструктуры предназначена для размещения объектов инженерной инфраструктуры: объектов водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения, газоснабжения, электроснабжения, объектов связи и иных объектов инженерной инфраструктуры. Зона транспортной инфраструктуры предназначена для размещения объектов транспортной инфраструктуры: объектов автомобильного, железнодорожного, воздушного, водного, трубопроводного транспорта, улично-дорожной сети населенных пунктов и иных видов объектов транспортной инфраструктуры.

- Зоны сельскохозяйственного использования. Зона сельскохозяйственных угодий – территории, занятые сельскохозяйственными угодьями (пашня, многолетние насаждения, сенокосы, пастбища, залежи). Производственная зона сельскохозяйственных предприятий – территории, предназначенные для производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. Предназначена в том числе для размещения производственных зданий, строений, сооружений, связанных с сельскохозяйственным производством и требующих организации санитарно-защитных зон

- Зоны рекреационного назначения включают территории, занятые городскими лесами, скверами, парками, городскими садами, береговыми полосами водных объектов общего пользования, а также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом. Зона отдыха включает территории детских оздоровительных учреждений, оздоровительно-спортивных лагерей, пляжей, иных объектов отдыха и туризма.

- Зоны специального назначения. Зона озелененных территорий специального назначения включает территории, не предназначенные для строительства и рекреационных целей.

- Зона акваторий – включает земли водного фонда.

Режимы использования территории в пределах рассматриваемых зон должны соответствовать строительным, экологическим, противопожарным и другим действующим нормам. Данные положения являются базой для последующей разработки правил землепользования и застройки.

Таблица 2.2.1. Параметры функциональных зон, выделенных на территории п. Октябрьский

| № | Наименование функциональной зоны | Исходный год (2019 г.) | Расчетный срок (2030 г.) | Планируемые для размещения объекты местного значения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Площадь, га* | % | Площадь, га* | % |  |
| 1 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | 26,84 | 9,72 | 50,31 | 18,22 | Индивидуальная жилая застройка |
| 2 | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, планируемая | 23,47 | 8,50 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3 | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | 4,28 | 1,55 | 4,28 | 1,55 |  |
| 4 | Зона специализированной общественной застройки | 8,30 | 3,01 | 8,30 | 3,01 |  |
| 5 | Многофункциональная общественно-деловая зона | 0,71 | 0,26 | 1,69 | 0,61 | Объект физической культуры и спорта, объекты обслуживания |
| 6 | Многофункциональная общественно-деловая зона, планируемая | 0,98 | 0,35 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | Зона инженерной инфраструктуры | 1,55 | 0,56 | 2,56 | 0,93 | Под размещение объектов водоснабжения |
| 8 | Зона инженерной инфраструктуры, планируемая | 1,01 | 0,37 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | Зона транспортной инфраструктуры | 13,91 | 5,04 | 24,91 | 9,02 | Развитие улично-дорожной сети |
| 10 | Зона транспортной инфраструктуры, планируемая | 11,00 | 3,98 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | 9,10 | 3,30 | 9,10 | 3,30 | - |
| 12 | Зона сельскохозяйственных угодий | 159,08 | 57,61 | 115,83 | 41,94 | - |
| 13 | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | 48,19 | 17,45 | 48,19 | 17,45 | - |
| 14 | Зона озелененных территорий специального назначения | 0,00 | 0,00 | 6,79 |  |  |
| 15 | Зона озелененных территорий специального назначения, планируемая | 6,79 | 2,46 | 0,00 | 0,00 | - |
| 16 | Зона отдыха | 3,79 | 1,37 | 3,79 | 1,37 |  |
| 17 | Зона акваторий | 0,40 | 0,14 | 0,40 | 0,14 | - |
|  | ИТОГО | 276,15 | 100 | 276,15 | 100 | Индивидуальная жилая застройка |

* – Расчет площади функциональных зон выполнен картометрическим методом

# Мероприятия по развитию и размещению объектов местного значения

Настоящим Проектом предлагается сохранение мероприятий по развитию и размещению объектов местного значения, предусмотренных Генеральным планом муниципального образования «Обуховское сельское поселение», применительно к территории п. Октябрьский», утверждённые решением Думы муниципального образования «Обуховское сельское поселение» от 24.05.2012 г. № 310.

С учетом данных «Проекта планировки территории и межевания территории автомобильной дороги, расположенной по адресу: Свердловская область, Камышловский район, п. Октябрьский, в 100 метрах по направлению на запад от жилого дома №10-б по ул. Кабакова» была откорректирована улично-дорожная сеть п. Октябрьский.

Проектом предусматривается внесение изменений в Приложение 11 «Положений о территориальном планировании Генерального плана муниципального образования «Обуховское сельское поселение»» (таблица 11.2 п.2), а именно:

Объекты транспортной инфраструктуры

| N п\п | Наименование объекта | Характеристика объекта | Местоположение, наименование населенного пункта, адрес (при наличии) | Функциональная зона | Наличие зоны с особыми условиями |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Единица измерения | Количественный показатель |  |  | Вид зоны | Количественный показатель |
| 2. | Улично-дорожная сеть |
| 2.1 | новое строительство, всего, в том числе: | км | 5,35 |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Поселковая дорога |  | 0,48 | п. Октябрьский | Зона транспортной инфраструктуры/Зона улично-дорожной сети | - | - |
| 2.1.2 | Главная улица |  | 0,35 |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Улица в жилой застройке |  | 4,42 | п. Октябрьский | Зона транспортной инфраструктуры/Зона улично-дорожной сети |  |  |
| 2.1.4 | Хозяйственный проезд, скотопрогон |  | 0,1 | п. Октябрьский | Зона транспортной инфраструктуры/Зона улично-дорожной сети |  |  |
| 2.2 | реконструкция, всего, в том числе: | км | 1,54 |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Главная улица |  | 1,13 | п. Октябрьский | Зона транспортной инфраструктуры/Зона улично-дорожной сети | - | - |
| 2.2.2 | Улица в жилой застройке |  | 0,41 | п. Октябрьский | Зона транспортной инфраструктуры/Зона улично-дорожной сети |  |  |

# Технико-экономические показатели генерального плана*

| № | Показатели | Единицы измерения | Исходный год 2019 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Территория |
| 1.1. | Площадь п. Октябрьский, в том числе: | га | 276,15 | 276,15 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами | га | 26,84 | 50,31 |
|  | Зона застройки индивидуальными жилыми домами, планируемая | га | 23,47 | 0,00 |
|  | Зона застройки малоэтажными жилыми домами (до 4 этажей, включая мансардный) | га | 4,28 | 4,28 |
|  | Зона специализированной общественной застройки | га | 8,30 | 8,30 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона | га | 0,71 | 1,69 |
|  | Многофункциональная общественно-деловая зона, планируемая | га | 0,98 | 0,00 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры | га | 1,55 | 2,56 |
|  | Зона инженерной инфраструктуры, планируемая | га | 1,01 | 0,00 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры | га | 13,91 | 24,91 |
|  | Зона транспортной инфраструктуры, планируемая | га | 11,00 | 0,00 |
|  | Производственная зона сельскохозяйственных предприятий | га | 9,10 | 9,10 |
|  | Зона сельскохозяйственных угодий | га | 159,08 | 115,83 |
|  | Зона озелененных территорий общего пользования (лесопарки, парки, сады, скверы, бульвары, городские леса) | га | 48,19 | 48,19 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения | га | 0,00 | 6,79 |
|  | Зона озелененных территорий специального назначения, планируемая | га | 6,79 | 0,00 |
|  | Зона отдыха | га | 3,79 | 3,79 |
|  | Зона акваторий | га | 0,40 | 0,40 |
| 2. | Транспортная инфраструктура |
| 2.1. | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта – автобус | км | 1,3 | 1,3 |
| 2.2. | Протяженность основных улиц и проездов, всего: | км | 2,8 | 2,8 |
| 2.3. | В том числе: |  |  |  |
|  | Поселковая дорога | км | 0,13 | 0,61 |
|  | Главная улица | км | 1,13 | 1,48 |
|  | Улица в жилой застройке | км | 2,6 | 7,02 |
|  | Хозяйственный проезд, скотопрогон | км | 0 | 0,1 |

*В таблице представлены технико-экономические показатели только в части внесенных изменений в Генеральный план Обуховского сельского поселения, применительно к территории п. Октябрьский